Ventilační klapka pro profily Zendow, Elite, Prestige, Arcade, Eforte

Ventilační klapka je systém dodatečného automatického větrání, který se montuje do rámu okna.

Princip: Vzduch proudí přerušeným těsněním do prostoru mezi rám a křídlo. Na rámu upevněná klapka působí jako ventil, který umožňuje výměnu vzduchu.

Klapka je konstruovaná tak, aby pracovala v rozsahu běžných rozdílu tlaků tj. mezi 8 a 60 Pa. Nejobvyklejší rozdíl tlaků mezi interiérem a exteriérem je od 10 do 15 Pa. Z tabulky vyplývá, že jeden set klapek je schopen vyměnit v průměru 5 – 5,5 m3 vzduchu za hodinu.

Při náporu větru tj. při rozdílu tlaků nad 20 Pa se klapka sama přivírá, aby nedošlo k průvanu. I pří extrémních rozdílech tlaků (tj. okolo 100 Pa) nevzniká průvan a v interiéru je příjemně.

| Rozdíl tlaku v Pa | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Množství vyměněného vzduchu v m3 | 4,8 | 6,1 | 5,6 | 4,1 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 7,8 |

Montáž nemá výrazný vliv na další parametry okna, výrazně nezhoršuje ani zvukotěsnost a vodotěsnost, což je doloženo testy v akreditované zkušebně. Okno osazené touto klapkou splňuje požadavky norem!

Výhody:

- automatický větrací systém bez nutnosti manuálního ovládání

- jednoduchá montáž do rámu okna

- nenarušuje vzhled okna

- regulovaná výměna vzduchu

- zabraňuje vzniku plísní

- splňuje normy

- snadná montáž a demontáž